| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Председатель профсоюзного комитета | Заведующий отделом образования |
| отдела образования Администрации | Администрации Егорлыкского района |
| Егорлыкского района |  |
| _____________________ С.В.Гурская | _____________________ Л.В. Карнаух |
| «____»___________________20____г. | «____»_____________________20____г. |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда  на копировально - множительных	аппаратах

1. Общие требования

  - Все вновь поступающие на работу допускаются к  исполнению обязанностей  только  после  прохождения  вводного  инструктажа по       охране труда,  инструктажа на рабочем месте,  а также медицинского       осмотра.

  - Первичный  инструктаж  на   рабочем   месте,   повторный,       внеплановый,  текущий проводит заместитель заведующего. О проведении инструктажа  и  проверке  знаний  делается    запись    в    журнале   регистрации   с   обязательной   подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.3. Повторный  инструктаж  проходят все работники независимо от      квалификации, образования и стажа работы один раз в три месяца.

1.4. При  выполнении  работы необходимо быть внимательным,  не      отвлекаться посторонними  делами  и  разговорами  и  не  отвлекать       других от работы.

1.5. Разрешается обслуживать  только  тот  вид  устройств,  по       которому проведено обучение и инструктаж по охране труда.

1.6. При  работе  на  данном  оборудовании  работники  обязаны       проходить периодические медицинские осмотры один раз в два года.

2. Перед началом работы

2.1. Надеть халат,  застегнуть его  на  все  пуговицы,  волосы      убрать под головной убор.

2.2. Проверить журнал технического состояния  оборудования.  В       случае  каких-либо  замечаний к работе не приступать до устранения       неполадок  и  отметки  в   журнале   об      исправности оборудования.

2.3. Осмотреть оборудование и рабочее место.

2.4. Проверить  исправность  машины,  включающих и выключающих       устройств,  наличие и прочность крепления  ограждений,  надежность       функционирования   предохранительных  приспособлений,  блокировок,       наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.5. Проверить,  включены ли местная вытяжная и общая   системы      вентиляции,  следует  помнить,  что  вентиляция       должна быть включена за 10 - 15 минут до начала работы.

2.6. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.7. О  замеченных  недостатках  и  неисправностях  немедленно       сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения       к работе не приступать.

3. Во время работы

3.1. Выполнять только порученную администрацией работу.

3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к       порученной работе. Не передоверять оборудование другому лицу.

3.3. При   ремонте   оборудования,   проведении   профилактики       необходимо  сделать  запись  в  журнале   технического   состояния       оборудования.   Лицо,  производившее  ремонт  (слесарь,  электрик,       электронщик),  обязано сделать  запись  в  журнале  о  проведенном       ремонте.

3.4. Все работы по чистке аппарата  производить  только  после       отключения его от электросети.

3.5. Чистку   (смывку)   производить   только   в    резиновых       медицинских  перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно  инструкции по обслуживанию.

3.6. Запрещается   опираться   на  стекло  оригиналодержателя,       класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.

3.7. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.

3.8. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом  после  каждой       чистки зарядников, узлов и т.д.

3.9. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

3.10. Запрещается  находиться  в  помещении  во  время  работы       копировально - множительного аппарата  всем,  кроме  лиц,  имеющих       специальный допуск.

4. В аварийных ситуациях

4.1. При   возникновении   возгорания   немедленно   отключить       оборудование, обесточить электросеть, за исключением осветительной       сети.  Сообщить  о  пожаре  администрации  и  всем  работающим   в       помещении,   приступить  к  тушению  очага  возгорания  имеющимися       средствами пожаротушения.

4.2. Если  на  металлических  частях  оборудования  обнаружено       напряжение (ощущение тока),  электродвигатель работает на две фазы       (гудит),  заземляющий  провод  оборван,  -  немедленно  остановить       аппарат,   доложить    руководителю    работ    о    неисправности       электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3. При прекращении  подачи  электроэнергии  и  возникновении       вибрации отключить аппарат.

4.4. При  несчастном  случае  необходимо  в   первую   очередь       освободить пострадавшего от травмирующего фактора и оказать первую       медицинскую помощь.

5. По окончании работы

5.1. Остановить    оборудование,   выключить   общий   вводной       выключатель,  убрать и привести в порядок рабочее  место,  сделать       запись в журнале о техническом состоянии оборудования.

5.2. О  замеченных  неисправностях  в  оборудовании   сообщить       руководителю работ.

5.3. Снять  спецодежду,   убрать   ее   в   гардероб   или   в       индивидуальный шкаф.

5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.5. По окончании работ пребывание на производственном участке       не разрешается.

С инструкцией ознакомлен (а):

| Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |